Schematics, drawings, etc.

---
Robot schematics
DC Motor 30rpm
Current sensor
Bluetooth
OUT
TX
RX
Arduino Pro Mini
Motor driver
TX
RX
Battery
ENB
IN4
IN3
IN2
IN1
D2
A3
ENA
Inductor
D3
A2
Voltage
A1
D5
A0
D6
D11
D10
Audio amplifier
DC Motor 30rpm
Current sensor
OUT
GND
IN
OUT

---
Base station schematics
Bluetooth
Perimeter wire
TX
RX
Arduino Pro Mini
Perimeter wire driver
ENB
IN4
IN3
IN2
IN1
ENA
RX
TX
D7
D8

---
Connectivity
Serial over bluetooth
<
Base station
PC
Serial
Robot
Smartphone

---
Controller smartphone app
Romeo
SELECT
START

---
Bluetooth Configuration Setup
HC-05
RXD Voltage divider
FTDI-232

---
HC-05 module
BUTTON

---
Logo
Romeo
Romeo

---
Robot – top & left view
Bumper
Arduino
300 mm
drv
drv
Battery 12V
Battery 12V
300 mm

---
Base station – top & left view
70 mm
400 mm
400 mm